# УРОК "Черная металлургия"

Цель урока:

- сформировать понятие о металлургическом комплексе, его составе, форме организации и безотходном производстве;

- рассмотреть химические и экономические особенности металлургического производства;

- рассмотреть производство чугуна, стали и ферросплавов;

- развитие познавательного интереса;

- воспитание экологической культуры.

Изучив материал урока, учащиеся должны

1) знать:

- состав отрасли, принципы размещения комплеска и факторы, влияющие на него, проблемы и перспективы развития.

- технологические особенности производства чугуна, стали и ферросплавов, химизм их процессов, сущность безотходной технологии.

2) уметь:

- составлять схему процессов;

- записывать уравнения химических реакций;

- работать с картой и атласом;

- анализировать и объяснять влияние различных факторов на принципы размещения предприятий;

- прогнозировать тенденции развития черной металлургии в свете научно-технического прогресса.

Оборудование: Учебник химии 9 кл, учебник географии 9 кл, контурные карты, атлас, учебная карта “Полезные ископаемые России”, графические конспект (см. Приложение), коллекция “Горные породы и минералы”, “Металлы и их сплавы”, компасы, модель машины, столовые приборы из алюминия и нержавеющей стали, магнитная доска, магнитный набор “Черная металлургия”, магнитные значки полезных ископаемых: “каменный уголь”, “железная руда” и “центр черной металлургии”.

Технические средства обучения: Диапроектор “Пеленг”, слайды “Содержание железа в рудах”, “Доменная печь”, “Конвертор”.

Ход урока

| Учитель географии | I. Значение отрасли Сегодня на уроке вы познакомитесь с наиболее важной отраслью производства – “Черной металлургией”. Получение металлов тесным образом связано с химией. Слово “химия” восходит к древнеегипетскому “хюмейа”, что означает искусство выплавлять металлы. До 90 % металлов, применяемых в современном производстве, это черные металлы (железо и его сплавы). Сплавы железа – важнейший конструкционный материал. Основной их потребитель – машиностроение (демонстрация модели машины). Россия занимает четвёртое место в мире по выплавке черных металлов после США, Японии и Китая. Почему же в станах такое внимание уделяется производству металлов? II Состав отрасли Что же включает в себя данное производство? (Работа с картой и атласом. На магнитной доске появляются карточки с изображением условных знаков “железная руда” и “каменный уголь”) Характеристика сырья Первая ступень металлургического производства – это добыча сырья. Какое сырье необходимо? ( Каменный уголь, железная руда) Где же сосредоточены месторождения каменного угля? (Работа с картой – определение основных месторождений: угольные бассейны – Донецкий, Кузнецкий, Тунгусский, Печорский, Южно-Якутский, Иркутский) Каково положение с железной рудой? (Курская магнитная аномалия, Горная Шория, Приангарское, Качканарское, Костамукшское) |
| --- | --- |
| Учитель химии | Мощные залежи железных руд образованы оксидами железа. Промышленное значение имеют железные руды: бурый железняк Fe2O3 nH2O, красный железняк Fe2O3 и магнитный железняк Fe3O4. Железная руда содержит, пустую породу – главным образом кислородные соединения кремния и алюминия. (Демонстрация куска руды) Посмотрим на диаграмму, в которой указано содержание оксида железа в руде. (Показ слайда “Содержание железа в рудах”) У вас на столе находятся образцы руд и вы с помощью компаса определите, где у вас магнитный железняк (стрелка сильно отклоняется), красный железняк (стрелка незначительно отклоняется) и бурый (стрелка не отклоняется, т.к. не обладает магнитными свойствами). (Практическая работа) Вторым неменее важным компонентом является уголь. Однако, он также содержит примеси табл.1 Таблица 1. Состав каменного угля Составная часть Массовая доля, % Углерод 66 Водород 4 Кислород и азот 10 Вода 3-8 Зола 4-6 Сера 2-3 Выгодно ли использовать в производстве вещества с примесями? (Нет) На горнообогатительных фабриках руду измельчают и с помощью электромагнита отделяют от пустой породы. Уголь подвергают коксованию – нагреванию до 1000 0С без доступа воздуха в течение 14 ч. Полученный кокс содержит до 98 % углерода. Что мы с вами сделали с сырьем? (Удалили примеси) Процесс удаления примесей называется обогащением. (Прикрепление на магнитную доску карточек “Горнообогатительная фабрика”, “Коксохимическое производство) Для начала производства необходим ещё один компонент – известняк (Демонстрация известняка) Известняк способствует снижению температуры плавления и удалению оставшихся примесей в виде шлака. Исходное сырье в металлургии называют шихтой. В состав шихты входит руда, кокс и известняк (флюс). Производство чугуна осуществляется в доменных печах. (Слайд “Доменная печь”) Печь представляет собой усеченный конус высотой более 30 м и диаметром 10 м. Внутри печь выложена огнеупорным кирпичом, а снаружи облицована стальными листами. Получение чугуна сводится к восстановлению железа из оксидов железа и переводу пустой породы в шлак. Восстановление оксидов железа в доменной печи происходит по стадии: Fe2O3 -> Fe3O4 -> FeO -> Fe. Сверху в доменную печь загружают руду, кокс и известняк. Снизу подается воздух, обогащенный кислородом. В нижней части печи горит кокс. Шихта постепенно опускается вниз, а навстречу движутся нагретые газы. Тем самым осуществляется принцип теплообмена и противотока реагентов. Рассмотрим химизм процесса, протекающего в доменной печи. Запишем уравнения реакций. C+O2 = CO2 + Q При горении кокса развивается высокая температура (17000С). Проходя через раскалённый кокс, CO2 восстанавливается до СО. С+CO2 -> 2CO 3Fe2O3 + CO -> 2Fe3O4 + CO2 Fe3O4 +CO -> 3FeO + CO2 FeO + CO -> Fe + CO2 Образовавшийся оксид углерода (II) восстанавливает при высокой температуре (700 0С ) оксиды железа. Железо частично реагирует с углеродом с образованием карбида железа Fe3С, которое растворяется в расплавленном железе. 3Fe + C = Fe3С Также жидкое железо способно растворять в себе до 4 % углерода и другие примеси. Таким образом, чугун – это сплав железа с углеродом, карбидом железа , так же S, P, Si. Примеси ухудшают качество чугуна. Чугун выпускают из печи несколько раз в сутки. Он выливается огненным потоком при температуре 1500 0С. Для перевода пустой породы в шлак применяется известняк CaCO3. При высокой температуре карбонат кальция разлагается: CaCO3= CaO+CO2 Образовавшийся основной оксид кальция взаимодействует с кислотными оксидами пустой породы: CaO + SiO2= CaSiO3 CaO + Al2O3 =Ca(AlO2)2 Образуется жидкий шлак – смесь силикатов и алюминатов кальция. Шлак, как более лёгкий, всплывает над чугуном. Тем самым предохраняет железо от окисления. Жидкий шлак выпускается в нижней части печи. Доменный шлак в основном используют в строительстве. В верхней части печи удаляется доменный газ. Он содержит СО. Поэтому его применяют в качестве топлива в воздухонагревателях. Доменный процесс стремятся проводить при возможно высокой температуре. Для интенсификации процессов сгорания кокса и поддержания высокой температуры в доменную печь вдувают подогретый воздух, обогащённый кислородом. (“Кислородное дутьё”) Доменная печь работает непрерывно при высокой температуре. Поддержание высокой температуры достигается тем, что все реакции идут с выделением тепла. Таким образом соблюдается принцип теплообмена. Большинство реакций протекающих в печи являются гетерогенными. Для ускорения процесса перед загрузкой компонены шихты дробят и отбирают куски определённых размеров. Итак, мы, получили чугун. (Демонстрация образца чугуна) (К магнитной доске прикрепляется карточка “Выплавка чугуна”) По применению чугун делится на три группы: 1) литейный; 2) специальный; и 3) передельный. Именно из предельного чугуна и выплавляют сталь. Сущность предела чугуна в сталь сводится к удалению избыточного углерода и вредных примесей (кремния, фосфора и серы) путем их окисления (выжигания). Использование известняка достигается уменьшение содержания кремния фосфора и серы. Существет несколько способов переработки чугуна в сталь: кислородно - конвертерный и электродуговой. Конвертор имеет грушевидную форму, его ёмкость достигает 400 т. Изготовлен из стальных листов и выложен изнутри огнеупорным кирпичом. Конвертор загружают в наклонном положении. Для конвертирования чугуна конвертор возвращают в вертикальное положение. (Слайд “Конвертор”) В конвертор загружают жидкий чугун, добавляют металлический лом и известняк. При продувании кислорода в расплавленном чугуне происходит окисление вредных примесей – углерода, фосфора, и кремния. 2С+ О2=СО2 4Р+5О2 =2Р2О5 Si + О2=SiО2 За счёт теплоты реакций поддерживается высокая температура, что способствует ускорению процесса передела чугуна в сталь. При конвертировании чугуна углерод выгорает. Кислотные оксиды фосфора и кремния с оксидом кальция (образующегося при разложении известняка) превращаются в фосфаты и силикаты кальция. Они отделяются от стали в виде жидкого шлака. В шлак переводится также сера в виде сульфида кальция. После окончания процесса конвертирования конвертор наклоняют и выпускают шлак, а затем сталь. (К магнитной доске прикрепляется карточка “Производство стали”) Передел чугуна в сталь осуществляется также в электропечах при температуре 2000 0С и выше. Это способствует более полному удалению фосфора и серы за счет связывания их в шлак. В электропечах выплавляют легированные стали и ферросплавы. Разработан новый метод получения железа природным газом, при этом образуется губчатое железо, из которого впоследствии получают сталь. 4Fe2O3+3CH4= 8Fe +6H2O+3CO2 |
| Учитель географии | Ферросплавы – это сплавы железа с заданными свойствами. ( Самостоятельная работа с учебником химии стр. 31 таблица 5) ( К магнитной доске прикрепляется карточка “Ферросплавы”) Какова цель производства ферросплавов? Ферросплавы широко используются. Феррониклель используется в качестве конструкционного материала при изготовлении электроламп (Демонстрация лампы, учебник “химия” стр. 27 рис. 7) Завершающая стадия металлургического процесса – производство проката.( Учебник географии стр. 145) (К магнитной доске прикрепляется карточка “Производство проката”, работа с учебником географии) |
| Учитель химии | В ходе производства металла осуществляется переработка отходов и их утилизация. Отходящие газы металлургического предприятия с большим содержанием SO2 используют для получения серной кислоты. При меньшем содержании оксида серы (IV) его утилизируют, проводя химическую реакцию с известняком в присутствии кислорода воздуха: CaCO3 +2SO2 +O2 = 2CaSO4 + 2CO2 Продукт реакции используют в строительной промышленности. Шлаки из доменной печи и летучие продукты коксования каменного угля используют в производстве удобрений. Применяются шлаковые воды, содержащие растворенные соединения серы находят применение для лечения. Шлаковые водолечебницы действуют на крупных металлургических заводах. (На магнитной доске прикрепляются карточки “Производство серной кислоты”, “Производство строительных материалов”, Производство удобрений”, “Водолечебница”) Для того, чтобы всё это работало, необходима электроэнергия. (На магнитной доске прикрепляется карточка “Электростанция”) Посмотрите, на одной территории размещаются предприятия, относящиеся к различным, отраслям производства. Такая форма организации производства называется комбинирование. Какова цель такой формы организации производства? (Безотходное производство) |
| Учитель географии | В современном производстве металла используется огромное количество воды. Наличие большого количества сточных вод – является показателем несовершенства применяемых технологий. На предприятиях стремятся к замкнутому циклу водопотребления и к бессточному производству, что с экологической точки зрения является очень важным. Таким образом, создаются замкнутые территориально-производственные циклы безотходной технологии в пределах всего комплекса. (Самостоятельная работа, заполнение схемы металлургического комбината) Где в России, в каких городах находятся крупнейшие металлургические комбинаты? Проанализируя карту, мы должны ответить на вопрос: “Сколько баз черной металлургии в России? Используя материал урока составьте характеристику каждой базы. |
|  | Д/З химия стр. 31-32, п.9 №5, география п. 25-26 |

Рис. 1 Схема металлургического комбината полного цикла